## Slide 1
小型油化装置
※消費電力（kw）
・撹拌機 ：0.2kw
・循環ポンプ（水用）：0.13kw(50Hz)、0.18kw (60Hz)
・バーナー ：35kw
※主電源は、AC100V或いはAC200V
※工事範囲は二次側となります。一次側はユーザー様工事となります。
※上記構成品に含まれない設備については、別途工事費用が発生します。
※諸官庁届けに関しましては、別途お問合せ願います。
Power capacity (kw)
・ mixer: 0.2kw
・ Circulation pump (for water): 0.18kw
・ Burner: 34kw
Power source is AC100V or AC200V.
Construction range is a secondary works, primary works has to be done by a user.
Equipment that is not in the component list, separate construction fee is required.
Please ask us about the documents needed to submit to the government office.
全体図 Ｓ＝1／15(A1)（容量：900Aタイプ）
ES500 仕様書
 | 機器名 Equipment | 員数Qty. | 備考 description
1 | 燃焼炉 Incinerator | 1 | SS400/耐熱ウール Heat resistant wool
2 | 熱分解釜 Pyrolysis Boiler | 1 | SUS304/SUS310S
3 | 反応塔 Reaction Tower | 1 | SUS304
4 | コンデンサー (凝縮器) Condenser (Concentrator) | 1 | SUS304 水冷式 Water cooling type
5 | 回収油タンク Collected oil tank | 1 | SUS304
6 | スクラバー Scrubber | 1 | SUS304
7 | 水タンク Water tank | 1 | SUS304
8 | バーナー Burner | 1 | 重油炊き・LPG・LNG 選択可能 Heavy oil burner (LPG or LNG)
9 | 架台 Flame | 1 | L3,060×W1,535 (4tトラック搭載可能) Mountable on 4t truck
Specification
＜製造元＞
株式会社グローバルアライアンスパートナー
〒444-0004
工場 愛知県岡崎市保母町新井１４－１ TEL：0564-74-4861 FAX：0564-74-4863

## Slide 2
小型油化装置
特徴
■高効率・高回収率
プラスチック1㎏から約１ℓ（当社比）の油が回収
できます。油化装置の燃料も生成油を使用するため、
非常に経済的です。
■生成油を電気に変換
回収した生成油１ℓから約3.5kw/hの電源を
得る事ができます。
■環境負荷低減
生成油を再利用する事で環境負荷を低減します。
1kℓ当たり2.7１tのCO2が削減可能です。
■対象のプラスチック：PS, PP, PE
■対象外のプラスチック：
PET, PVC,PVDC,PAを含むプラスチック
油化フロー
分解釜
反応塔
コンデンサー（水冷）
生成油タンク
生成油
生成油利用設備へ
容量タイプ | 最大容量(m3) | 投入方法
700A | 0.39 | バッチ式
900A | 0.79 | バッチ式
オフガススクラバー
発電機
工場内運搬車両
ボイラー
＜製造元＞
株式会社グローバルアライアンスパートナー
〒444-0004
工場 愛知県岡崎市保母町新井１４－１ TEL：0564-74-4861 FAX：0564-74-4863
■投入量/バッチについて
投入量は原料を投入した際の嵩比重により異なります。
原料を減容する事で嵩比重も高くなり投入量を増やす
ことができ、生成油量も増やす事ができます。